| Methods |  | Sample | Time | Specificity | Qualitative | analysis | Quantitative | analysis |  | Detectability |  | Precision | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| What kind of energy is used? | Name | Limitations concerning the samples | Time of analysis (long >2h., short <1/2h) | Specificity when analysing in the presence of other substances | What do we measure? | Good or not? | What do we measure? | Good or not? | trace amounts (<0.1%) | medium amounts | pure substances (98-100%) | Repeatibility of the results | (high >40 k$, low<20 k$) |
| Thermal | Krioscopy | The sample should be crystalline | satisfying | low | temperature of melting | very good in determining purity, but not identification | curve of melting | very good in determining purity, but not identification | low | low | very good | very good for pure compounds | low |
|  | Gas chromatography | Volatile sample in the range of applicability of apparatus, resolved into fractions | short | good | relative solubility in chosen solvent | satisfying or good | thermal conductivity | very good | excellent | excellent | satisfying | good | low |
|  | Inorganic | No limitations, the sample is destructed | typically long | perfect for elements, weak for compounds | specific chemical reaction | good | Changes of physical quantities or the amount of a compound | good for elements | typically weak | good | good | good | low |
| Chemical ("wet") | Organic (elemental) | The sample is destroyed by burning | satisfying or short | perfect for elements, weak for compounds | specific chemical reaction | good | wielkość zmian fizycznych lub ilość odczynnika | dobrze dla pierwiastków | na ogół mała,dobra dla niektórych pierw. | good | good | good | low |
|  | Organic (functional) | Soluble sample, destroyed | typically short | typically good | specific chemical reaction | najwyżej zadowalająco | wielkość zmian fizycznych lub ilość odczynnika | zależnie od zakresu stosowalności | najwyżej zadowalająca | excellent | satisfying | mała lub dobra, zależnie od zakresu | low |
| Elektryczna | Polarografia | składnik musi być elektroaktywny, próbka ulega zniszczeniu | zadowalający lub krótki | najwyżej zadowalająca | przyłożony potencjał | słabo | natężenie płynącego prądu | doskonale dla ilości ślad., najwyżej zadow. w in. zakresach | excellent | satisfying | najwyżej dostateczna | najwyżej zadowalająca | low |
|  | Spektrometria emisyjna | żadne, próbka ulega zniszczeniu | po kalibracji krótszy niż w metodach chemicznych | doskonała | długość fali emitowanego promieniowania | excellent | natężenie emitowanego promieniowania | dobrze dla ilości ślad., najwyżej zadowalaj. w innych zakresach | excellent | zadowalająca | na ogół mała | dobra dla ilości ślad., zadowalająca w innych zakresach | wysoki |
| Optyczna | Fluorescencja rentgenowska | żadne | krótszy niż w metodach chemicznych | doskonała | dł. fali emitowanego promieniow. rentg. | excellent | natęż. emitowanego promien. rentg. | zależnie od zakresu stężeń | mała | dobra (1-10%), zadowal. (<1%) | mała | dobra dla ilości śl., zadow. w in. zakresie | wysoki |
| (promieniowanie elektromagnetyczne) | Absorpcja UV (w nadfiolecie) | składnik musi absorbować w nadfiolecie | short | najwyżej zadowalająca | zależność widma od długości fali | najwyżej zadowalająco | natężenie przepuszczonego promieniowania | doskonała dla ilości ślad., najwyżej zadow. dla większych | excellent | zadowalająca | mała | mała lub doskonała, zależnie od zakresu | low or medium |
|  | Absorpcja VIS (w zakresie widzialnym) | składnik musi absorbować w zakresie widzialnym | długi lub krótki, zależnie od metody | najwyżej zadowalająca | zależność widma od długości fali | poor | natęż. przepuszczonego promieniowania | dobrze dla małych zawart., gorzej dla większych | good | good | najwyżej zadowalająca | good | low or medium |
|  | Absorpcja IR (w podczerwieni) | składnik musi absorbować w podczerwieni | short | zadowalająca lub dobra | zależność widma od długości fali | good | natężenie przepuszczonego promieniowania | dobrze, z wyj. bardzo małych i b. dużych zawart. | mała | excellent | zadowalająca | good | low or medium |
|  | Dyfrakcja rentgenowska | składniki muszą być krystaliczne | krótki | doskonała | obraz i kąty dyfrakcji rentgenowskiej | doskonale | natęż. odbitego promieniowania | zadowalająco lub słabo | mała | dobra | dobra | dobra lub zadowalająca | średni |