| Metody |  | Rodzaj próbki | Czas | Specyficzność | Analiza | jakościowa | Analiza | ilościowa |  | Wykrywalność |  | Precyzja | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jaka postać energii jest wykorzystana? | Nazwa | Jakie warunki ograniczaja stosowanie próbek? | Czas analizy (długi >2 godz., krótki <1/2godz.) | Specyficzność oznaczania danej subst. w obecn. innych | Co jest przedmiotem pomiaru? | Jak nadaje się do tego celu? | Co jest przedmiotem pomiaru? | Jak nadaje się do tego celu? | ilości śladowe (poniżej 0.1%) | średnie stężenia | czyste substancje (98-100%) | Powtarzalność wyników doświadczenia | Koszt aparatury (wysoki >30 tys.$, niski <15 tys.$) |
| Termiczna | Krioskopia | próbka musi być krystaliczna | zadowalający | niska | temp. krzepnięcia | doskonale do badania czystości, ale nie do identyfik.i | krzywa krzepnięcia | doskonale do badania czystości, ale nie do identyfikacji | mała | mała | doskonała | dla czystych subst. - doskonała | niski |
|  | Chromatografia gazowa | próbka lotna w zakresie stosowalności przyrządu, rozdział na frakcje | krótki | dobra | względna rozpuszczalność w wybranym rozpuszczalniku | zadowalająco lub dobrze | przewodnictwo cieplne | doskonale | doskonała | doskonała | zadowalająca | dobra | niski |
|  | Nieorganiczna | żadne, próbka ulega zniszczeniu | na ogół długi | doskonała dla pierwiastków, słaba dla związków | specyficzna reakcja chemiczna | dobrze | wielkość zmian fizycznych lub ilość odczynnika | dobrze dla pierwiastków | na ogół mała | dobra | dobra | dobra | niski |
| Chemiczna (na drodze mokrej) | Organiczna elementarna | próbka dająca się spalić, ulega zniszczeniu | zadowalający lub krótki | doskonała dla pierwiastków, słaba dla związków | specyficzna reakcja chemiczna | dobrze | wielkość zmian fizycznych lub ilość odczynnika | dobrze dla pierwiastków | na ogół mała,dobra dla niektórych pierw. | dobra | dobra | dobra | niski |
|  | Organiczna funkcyjna | próbka rozpuszczalna, ulega zniszczeniu | na ogół długi | na ogół dobra | specyficzna reakcja chemiczna | najwyżej zadowalająco | wielkość zmian fizycznych lub ilość odczynnika | zależnie od zakresu stosowalności | najwyżej zadowalająca | doskonała | zadowalająca | mała lub dobra, zależnie od zakresu | niski |
| Elektryczna | Polarografia | składnik musi być elektroaktywny, próbka ulega zniszczeniu | zadowalający lub krótki | najwyżej zadowalająca | przyłożony potencjał | słabo | natężenie płynącego prądu | doskonale dla ilości ślad., najwyżej zadow. w in. zakresach | doskonała | zadowalająca | najwyżej dostateczna | najwyżej zadowalająca | niski |
|  | Spektrometria emisyjna | żadne, próbka ulega zniszczeniu | po kalibracji krótszy niż w metodach chemicznych | doskonała | długość fali emitowanego promieniowania | doskonale | natężenie emitowanego promieniowania | dobrze dla ilości ślad., najwyżej zadowalaj. w innych zakresach | doskonała | zadowalająca | na ogół mała | dobra dla śladów, zadowalająca w innych zakresach | wysoki |
| Optyczna | Fluorescencja rentgenowska | żadne | krótszy niż w metodach chemicznych | doskonała | dł. fali emitowanego promieniow. rentg. | doskonale | natęż. emitowanego promien. rentg. | zależnie od zakresu stężeń | mała | dobra (1-10%), zadowal. (<1%) | mała | dobra dla ilości śl., zadow. w in. zakresie | wysoki |
| (promieniowanie elektromagnet.) | Absorpcja UV (w nadfiolecie) | składnik musi absorbować w nadfiolecie | krótki | najwyżej zadowalająca | zależność widma od długości fali | najwyżej zadowalająco | natężenie przepuszczonego promieniowania | doskonała dla ilości ślad., najwyżej zadow. dla większych | doskonała | zadowalająca | mała | mała lub doskonała, zależnie od zakresu | niski lub średni |
|  | Absorpcja VIS (w zakresie widzialnym) | składnik musi absorbować w zakresie widzialnym | długi lub krótki, zależnie od metody | najwyżej zadowalająca | zależność widma od długości fali | słabo | natęż. przepuszczonego promieniowania | dobrze dla małych zawart., gorzej dla większych | dobra | dobra | najwyżej zadowalająca | dobra | niski lub średni |
|  | Absorpcja IR (w podczerwieni) | składnik musi absorbować w podczerwieni | krótki | zadowalająca lub dobra | zależność widma od długości fali | dobrze | natężenie przepuszczonego promieniowania | dobrze, z wyj. bardzo małych i b. dużych zawart. | mała | doskonała | zadowalająca | dobra | niski lub średni |
|  | Dyfrakcja rentgenowska i XAFS | składniki muszą być krystaliczne (z wyj. XAFS) | krótki | doskonała | obraz i kąty dyfrakcji rentgen. | doskonale | natęż. odbitego promieniowania | zadowalająco lub słabo | mała | dobra | dobra | dobra lub zadowalająca | średni |